# Bikelight
## Huidig model Spanninga
600µA in rust, 23mA in werking
## Specificaties
voedingsspanning: 2*NiMH in serie (min. 2V)
beveiliging tegen verkeerd om aansluiten spanning
laag stroomverbruik in rust
mode: pinken - uit
goedkoop
kleine ruimte om in te bouwen -> beperkt aantal componenten
moet automatisch doven na 1u branden
mag enkel branden in donker
## Uitwerking
moet werken tot 1.8V -> geen 74-reeks logica meer -> gebruik low cost MCU.
minimumspanning 1.8V
microcontroller in slaapmode brengen, weer opwekken met schakelaar -> external interrupt mode nodig die MCU kan doen ontwaken
meerdere brandmodes -> schakelaar debouncen in SW (om componenten te sparen)
beveiliging spanningsompoling met MOS-transistor (lage spanningsval in doorlaat), i.p.v. Schottky-diode.
### Keuze microcontroller
Atmel	attiny13
Microchip	maar tot 2V
ST	maar tot 3V, OTP-ROM
TI	MSP430	minimum 20 pinnen
FreeScale	MC9RS08KA1CSC
Renesas	(former Hitachi)	maar tot 2.7V, 20pins
NXP	ook niet echt interessant

Atmel ATTiny13
- heb al met Atmel gewerkt
- heeft ADC
- heeft PWM-out
- heeft timer
- heeft interne oscillator (spaart alvast een kristal)
- kan opwekken vanuit externe interrupt
### Aansturing van de led
- Bij dalende voedingsspanning moet led even sterk blijven branden
- stroomsturing van de led.

Aansturing van de led:

- LT1932
  - ThinSOT-6
  - beschikbaar bij NewarkOnline: €4.57 + €25 verzendkosten (ook gratis samples makkelijk beschikbaar)
  - 7 componenten nodig (incl. LT1932 + led)
  - 100nA verbruik in shutdown
  - shutdown-pin te gebruiken als PWM-dimmer
- LM2623
  - Mini SO-8
  - beschikbaar bij Farnell: €2.44
  - 7 componenten nodig (incl. LM2623 + led)
  - 2.5µA verbruik in shutdown
  - niet te gebruiken als PWM-dimmer door trage opstartcircuit.
  - Extra load-disconnect nodig, want in shutdown kan nog stroom vloeien via de spoel, de diode en de led naar massa!
- TPS61041
  - SOT23-5
  - Beschikbaar bij Farnell: €1.82
  - 6 componenten nodig (incl. TPS61041 + led)
  - 1µA verbruik in shutdown
  - Extra load-disconnect nodig, want in shutdown kan nog stroom vloeien via de spoel, de diode en de led naar massa!
  - Zie figuur 18 van datasheet (2 extra componenten).
- ZXSC400
  - SOT23-6
  - 6 componenten nodig
  - Beschikbaar bij Farnell: €1.11
  - 4.5µA verbruik in shutdown
  - Extra load-disconnect nodig, want in shutdown kan nog stroom vloeien via de spoel, de diode en de led naar massa!
- Conclusie led-driver: minst gesukkel: LT1932 (toch gratis samples beschikbaar).
### Spanningsbeveiliging
- Geen diode, want daarover 0.7V spanningsval.
- Dus PMOS in serie met Vcc of NMOS in serie met Vss.
- Keuze = SI1013R van Vishay (€0.33/st.) (Ron=2.7ohm @ Vgs=-1.8V)

### Led keuze
Huidige led trekt 25mA, type?, geleverde lichtopbrengst?

Type	Fabrikant	Lichtopbrengst	Lichtflux	Openingshoek	Price[€]
OVL-3328	Multicomp	5000mcd@20mA	1.07lm	30°
ASMT-QRB2-FCD0E	Avago		9.8lm	120°	0.72
OVA-1088	Multicomp	2700mcd@20mA	4.97lm	90°	0.96
L-7676CSURC-E	Kingbright				0.38
HPWT-MD00-00000	LumiLeds				0.55

Keuze: Beter 3 * OVA1088 in serie:
2 aan zijkanten, 1 naar achter	-> langs alle kanten zichtbaar -> 3 * 90° = 270° viewing angle

## Wetenschappelijke gegevens
### Lumen - Lux - Candela
Candela geeft aan hoeveel licht zich bevindt in ieder stukje van een lichtbundel.
De eenheid lumen wordt gebruikt voor de totale lichtstroom in een lichtbundel.
Wanneer een bundel met een sterkte van 1 lumen op een oppervlak van 1 vierkante meter valt geeft dit een verlichtingssterkte van 1 lux.

Dus specifieer de lichtsterkte in lumen om onafhankelijk te zijn van de openingshoek.
### Optimale ledaansturing: (http://www.ledsmagazine.com/news/5/5/11)

Japans onderzoek: fCLK=60Hz, dutycycle=5% (Broca-Sulzer effect)
Brücke-Bartley effect (brightness enhancement): 8Hz - 10Hz (75ms - ON)